Упражнения для сдачи экзамена по фигурному вождению

Информация по ссылке http://www.millenium-auto.ru/obuchenie/kategoriya_a/uprazhneniya_dlya_sdachi_ekzamena_po_vozhdeniyu_na_mototsikle/

Упражнения для сдачи экзамена по вождению на мотоцикле

«Габаритный коридор», «Габаритный полукруг», «Разгон – торможение»

Вам предстоит выполнить: трогание с места в стартовых воротах; движение по прямой в габаритном коридоре; движение по траектории «габаритный полукруг»; переключение передачи с низшей на высшую и обратно; остановку перед линией «стоп» на расстоянии не более 0,4 м; а также подачу сигналов рукой.

Упражнение начинается в стартовых воротах, где надо плавно начать движение на первой передаче и затем въехать в габаритный коридор. Скорость движения Вы выбираете самостоятельно с учетом того, что бы мотоцикл был устойчив и то же время, двигатель работал с разумными оборотами. Когда мотоцикл приблизится к контрольной стойке, обозначающей половину длины коридора, Вы должны подать сигнал левого поворота – вытянуть левую руку горизонтально в сторону. Сразу же после проезда контрольной стойки руку надо вернуть обратно на руль. Далее вам предстоит проехать по габаритному полукругу, что практически является обычным разворотом. На выходе из этого «разворота» Вы обязаны немного разогнаться и переключиться на вторую передачу. Приближаясь к контрольной стойке «торможение», следует подготовиться к переключению второй передачи на первую и к последующей остановке перед линией «СТОП». Будет лучше если Вы заранее спланируете свои действия:

около контрольной точки «Торможение» сбросить газ;

переключить вторую передачу на первую;

подать сигнал торможения, для чего левую руку поднять вертикально вверх с выпрямленным локтем»;

остановиться перед линией «СТОП» так, чтобы расстояние между линией и передним колесом получилось не более 40 см.

Штрафные баллы при сдаче «Габаритного коридора», «Габаритного полукруга», «Разгона – торможения» на практическом экзамене в ГАИ (ГИББД)

5 баллов

Касание поверхности площадки ногой при выполнении упражнения

Отклонение от заданной траектроии движения

Сбивание оградительных конусов, Пересечение линии разметки

Непроизведение сигнала левого поворота (разворота) с помощью руки

Остановка ранее чем за 40 сантиметров до стоп линии

Пересечение стоп линии

3 балла

Заглох двигатель в стартовых воротах

Подача сигнала левого поворота после проезда середины габаритного корридора

Непереключение передач (с низшей на высшую и/или с высшей на низшую)

Невключение нейтральной передачи на работающем двигателе после остановки

1 балл

Невключение ближнего света фары

Неподача сигнала торможения рукой

Резкое торможение (блокировка колеса) перед стоп-линией

«Змейка», «Колейная доска», «Движение с малой скоростью»

Вам предстоит выполнить: трогание с места в стартовых воротах; движение по колейной доске; движение в габаритном коридоре с малой скоростью и остановку перед линией «СТОП»

Начинать движение от линии «СТАРТ» надо с таким расчетом, чтобы при въезде на «змейку» первый разметочный конус оказался от Вас слева. Затем, грамотно работая рулем и «газом», Вы должны объехать оставшиеся 4 конуса и по большому радиусу въехать на «колейную доску». Здесь придется проявить мастерство удержания мотоцикла в движении по прямой линии. Далее Вас ждет габаритный коридор (длиною 10 м), по которому Вы обязаны проехать с малой скоростью за время не менее 5 сек и при этом не коснуться поверхности площадки ногой. Заканчивая упражнение перед линией «СТОП», где надо будет плавно остановиться. Поскольку в этом упражнении нет конкретного указания, на каком расстоянии Вы должны остановиться перед линией, то расстояние это должно быть просто разумным.

Штрафные баллы при сдаче «Змейки», «Колейной доски», «Движения с малой скоростью» на практическом экзамене в ГАИ (ГИББД)

5 баллов

Отклонение от заданной траектории движения

Касание поверхности площадки ногой при выполнении упражнения

Сбивание оградительных конусов, Пересечение линии разметки

Пересечение стоп линии

3 балла

Заглох двигатель в стартовых воротах

Невыполнение временного норматива при движении с малой скоростью

Невключение нейтральной передачи на работающем двигателе после остановки

1 балл

Невключение ближнего света фары

«Габаритная восьмерка»

Вам предстоит выполнить: трогание с места в стартовых воротах; движение по прямой в габаритном коридоре; движение по траектории «Габаритная восьмерка» и остановку перед линией «стоп».

Сначала Вы должны проехать по правому кругу, затем плавно перейти на левый круг и потом остановиться перед линией «СТОП».

Штрафные баллы при сдаче «Змейки», «Колейной доски», «Движения с малой скоростью» на практическом экзамене в ГАИ (ГИББД)

5 баллов

Отклонение от заданной траектроии движения

Касание поверхности площадки ногой при выполнении упражнения

Сбивание оградительных конусов, Пересечение линии разметки

Пересечение стоп линии

3 балла

Заглох двигатель в стартовых воротах

Невключение нейтральной передачи на работающем двигателе после остановки

1 балл

Невключение ближнего света фары

Возможны изменения!